## Slide 1: ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES
DOT-Exavacion – Av. Mayo 1200 – Libertad 70 – Fotografías Ing. Graciela Ladaga – Natalia Bruno

## Slide 2: ESTATICA: Estudio del Equilibrio de los Cuerpos RESISTENCIA DE LOS MATERIALES: Comportamiento de los cuerpos ante los Esfuerzos

## Slide 3: HIPOTESIS ADOPTADAS
LINEALIDAD MECANICA
  Relación Lineal entre Carga aplicada y Desplazamientos.
LINEALIDAD ESTATICA
  Las cargas están aplicadas en su posición original
LINEALIDAD GEOMETRICA
Pequeños desplazamientos.
tga  sena a

## Slide 4: ESTATICA
SISTEMA DE FUERZAS
FUERZAS DISTRIBUIDAS
SISTEMAS RETICULADOS
DIAGRAMAS DE
ALMA LLENA

## Slide 5: FUERZAS DISTRIBUIDAS
  Todas las acciones se ejercen a través de superficies.
Cargas:
Peso Propio de la Estructura:
  p= 𝛾 *espesor
Carga Permanente
  Contrapiso
  Piso
  Cielorraso
Sobrecarga f (uso)
  Estatica
  Dinamica

## Slide 6: FUERZAS DISTRIBUIDAS
  Cargas Distribuidas Superficiales q (s)
:
P
dA
  Plano P
  carga distribuida  𝜫
  O: Punto Superficie
  A: Entorno de O
  Q: Resultante de la Fuerzas infinitésimas en entorno A
O
  Carga Específica Q/ A
  Fuerza distribuida en dA :
  lim (Q/ A) A 0 = dQ/dA = q(s)
   q(s)  = KN/m2; t/m2
  Mas comunes:
  Uniformes:
  Cargas Permanentes/ Sobrecargas
  Lineales:
  Empuje Agua/ Empuje de Tierra/ Viento

## Slide 7: FUERZAS DISTRIBUIDAS
  q(s): Fuerza distribuida actuando en una superficie simétrica
Fuerza distribuida Lineal q(l)
l
b
  A: Superficie que admite Simetria en eje MN
  Faja ancho db  al eje simetría en :
  q(x)= q(s)= cte.
  2 Elementos de Sup. dA=db*dl simétricos
  La Fuerza Actuante Elemental en cada uno es:
  q(x)*dA= q(s)*db*dl
  Integrando en toda la faja:
  dP= = q(s).b.dl
M
y
x
z
N
dl
db
db
q(x).dA
q(x).dA
  Fuerza Distribuida Lineal:
  q(l)= q(s).b = dP/dl

## Slide 8: FUERZAS DISTRIBUIDAS
  q(s): Fuerza distribuida actuando en una superficie simétrica
Fuerza distribuida Lineal q(l)
l
  Fuerza Distribuida lineal:  fuerzas paralelas de intensidad infinitesima.
  Resultante: Fuerza Paralela a la dirección del sistema
  dR= q(x).dx
x
z
q(x)
  R: Área Diagrama q(x)
  Recta Acción: Baricentro
dl
  Integrando en toda la longitud:
  R=
  Para definir un punto de la recta de Acción tomamos momentos al origen:
  R.xR=
  xR= ()/
  El baricentro de la funcion q(x).

## Slide 9: FUERZAS DISTRIBUIDAS
Resultante Fuerza Distribuida Lineal
  Carga Uniforme
  q(x) = q
  Resultante: R= q.l
  Recta Accion: xR = l/2
x
z
q
L
x
z
L
  Carga Uniforme
  q(x) = q.x. (-1/L+1)
  Resultante: R= q.L/2
  Recta Accion: xR = L/3
x
z
L
  Carga Uniforme
  q(x) = q.x/L
  Resultante: R= q.L/2
  Recta Accion: xR = 2.L/3

## Slide 10: FUERZAS DISTRIBUIDAS
Resultante Fuerza Distribuida Trapezoidal
  Carga Uniforme
  q(x) = Resultante: R= (q1+q2).l/2
  Recta Acción:
  Tomo momentos con respecto al origen:
  Rectángulo: RR = q1.L xR = L/2
  Triangulo: RT = (q2-q1).L/2 xT = 2.L/3
  RTr . xTr = RR. xR + RT. xT
  RTr . xTr = q1.L. L/2 + (q2-q1).L/2. 2.L/3
  RTr . xTr = q1.L2/2 + 2*(q2-q1).L2/3
  xTr = 2.(2q2-q1).L/(3.((q1+q2))
x
z
q
L
  q1
  q2

## Slide 11: FUERZAS DISTRIBUIDAS
ESCALERA
  Relacion entre L y L’:
  L = L’ cos a
  2) Resultante q: R= qL
  3) Descompongo R en 2 dir:
   L’ y Paralela a L’
  RQ= R cos a
  RN= R sen a
  4) Distribuyo RQ RN en L’:
  qQ= RQ/L’ qN= RN/L’
  qQ= q.
  qN= q .cosa. sena
L
q
L’
a
a
qQ
qN
Hallar las cargas qQ y qN distribuidas L’ asociadas a q (distribuida L)
R
RQ
RN
SOLO LAS FUERZAS CONCENTRADAS SE DESCOMPONEN

## Slide 12: FUERZAS DISTRIBUIDAS
Dado un recipiente prismático lleno de agua y un cubo de lado adosado a una de sus paredes, tal como se muestra en la figura se pide:
= 1 t/m3
1 Dibujar (en escala) el Diagrama de Presiones, acotando los valores
significativos.
2 Dibujar (en escala) el Diagrama de Carga q S, acotando los valores
significativos.
3 Dibujar (en escala) el Diagrama de Carga q L, acotando los valores
significativos.
4 Determinar el Empuje Resultante sobre el cubo.
Pelo Agua
4m
2m
4m
Un fluio pesa y ejerce presión sobre los techos, suelo y el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en el. Esta presión, llamada "presión hidrostática
", provoca en fluidos en reposo,una"fuerza"perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura del líquido con referencia del punto del que se mida.

## Slide 13: FUERZAS DISTRIBUIDAS
1 Dibujar (en escala) el Diagrama de Presiones, acotando los valores
= 1 t/m3
Pelo Agua
4t/m2
2m
4m
Un fluido pesa y ejerce presión sobre los techos, suelo y el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en el. Esta presión, llamada "presión hidrostática”
La presión hidrostática provoca en fluidos en reposo, una "fuerza“ perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura del líquido con referencia del punto del que se mida desde el pelo del líquido.
y
4m
6 t/m2

## Slide 14: FUERZAS DISTRIBUIDAS
2 Dibujar (en escala) el Diagrama de Carga q S, acotando los valores
= 1 t/m3
Pelo Agua
4m
2m
4m
4t/m2
6 t/m2
qs= 4t/m2
qi= 6t/m2
qi= 6t/m2
qs= 4t/m2

## Slide 15: FUERZAS DISTRIBUIDAS
3 Dibujar (en escala) el Diagrama de Carga q L, acotando los valores
= 1 t/m3
Pelo Agua
4m
2m
4m
4t/m2
6 t/m2
Eje de Simetría
b = 2m
qLi= 12t/m
qLs= 8t/m
qLs= 8t/m
qLi= 12t/m

## Slide 16: FUERZAS DISTRIBUIDAS
4 Determinar el Empuje Resultante sobre el cubo.
= 1 t/m3
Pelo Agua
4m
2m
4m
4t/m2
6 t/m2
Empuje: Es la resultante de las fuerzas distribuidas actuando sobre una superficie sumergida en un fluido.
qLi= 12t/m
qLs= 8t/m
qLs= 8t/m
qLi= 12t/m
Es= 16t
Ei= 24t
Se encuentra ubicada en el baricentro del diagrama de fuerzas distribuidas
Ed= 20t
E=