## Slide 1: GUÍA 4 – Absorción/Desorción Problema 4
2° Cuatrimestre - 2024

## Slide 2: Enunciado
Una torre empacada con anillos Raschig de 1” se usará para absorber NH3 de aire, poniéndolo en contacto con agua. El caudal de gas de entrada es de 40 lbmol/h y contiene 5% de NH3.
Se removerá el 90% del amoníaco del aire. La cantidad de agua de entrada es de 3200 lb/h.
La absorción se realizará a una presión absoluta de 1 atm y 20°C.
Calcule diámetro y altura para cumplir con la separación especificada.
Datos: Para la temperatura y presión de operación el equilibrio puede considerarse: y*=2x

## Slide 3: Introducción
Platos
Relleno

## Slide 4: Planteo
Absorción
Agua limpia
Una torre empacada con anillos Raschig de 1” se usará para absorber NH3 de aire, poniéndolo en contacto con agua. El caudal de gas de entrada es de 40 lbmol/h y contiene 5% de NH3.
Se removerá el 90% del amoníaco del aire. La cantidad de agua de entrada es de 3200 lb/h.
La absorción se realizará a una presión absoluta de 1 atm y 20°C.
Para la temperatura y presión de operación el equilibrio puede considerarse: y*=2x

## Slide 5: Planteo
Absorción
Solución diluida

## Slide 6: Planteo
Absorción
Nos piden calcular la altura y el diámetro de la torre, para lo cual es necesario…
¡Una ecuación de diseño!

## Slide 7: Repaso Torres Rellenas
Planteo diferencial de altura
Podemos tomar el lado del líquido o el lado del gas, y cualquier expresión de NA correspondiente.
Mirando el lado del gas y viendo la transferencia de manera global:
La cantidad de área de intercambio que el relleno expone por unidad de volumen
Solución diluida

## Slide 8: Repaso Torres Rellenas
¿Cuánta altura de relleno necesito para transferir una cierta cantidad de materia?
Depende de…
Relleno
Caudales
Sustancias en cuestión
Presión y temperatura
Diámetro de la columna
¿Cuántas de esas alturas necesito para cumplir con mi proceso en particular?
Depende de…
Especificaciones
Caudales
Presión y temperatura

## Slide 9: Repaso Torres Rellenas
¿Qué pasa si el sistema no es diluido?
¿Y si quiero usar el lado del líquido u otra expresión del NA?
La altura de relleno que necesito para transferir una cantidad de materia igual a la que se transfiere en una etapa teórica:
Puedo contar con cualquier método visto en torres de platos
Me lo da el fabricante del relleno

## Slide 10: Resolución – Nog
Absorción
Volvemos al sistema:
¿Se puede resolver esta integral?

## Slide 11: Resolución – Nog | Método Gráfico

## Slide 12: Resolución – Nog | Método Analítico
Cambio de variables: de y a x

## Slide 13: Resolución – Nog | Gráfico de Colburn

## Slide 14: Resolución – Hog
Absorción
¿Qué herramientas tenemos?
Bibliografía
Tabla que depende del relleno

## Slide 15: Resolución – Hog
¡A no olvidarse!
Entramos al gráfico correspondiente al relleno que se tiene con los caudales G y L, y leemos el valor de
Para terminar…
Obtenido por método gráfico, analítico o con Colburn

## Slide 16: Adicional – Datos del relleno
Brochures de proveedores:
Con geometría de torre y estos parámetros se puede estimar la cantidad de relleno requerida
Buena práctica
En rellenos cerámicos comprar un % adicional por posibles roturas

## Slide 17: ¿PREGUNTAS?