## Slide 1: GUÍA 7 – Extracción Líquido-Líquido Problema 6
2° Cuatrimestre - 2024

## Slide 2: Enunciado
Se tienen 300 kg/h de una solución acuosa de ácido acético de composición 40% en peso de ácido. Se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido en el producto refinado al 6% en peso. Calcular:
La cantidad mínima de solvente necesaria.
A priori se sabe que la extracción es complicada, por lo que se usará un 150% más del éter calculado en el punto anterior. Informar el número de etapas teóricas para el caso operativo.
Los caudales de extracto y refinado.
Datos:
Concentración de Equilibrio en el REFINADO |  |  | Concentración de Equilibrio en el EXTRACTO |  | 
Ácido Acético [%] | Agua [%] | Éter isopropílico [%] | Ácido Acético [%] | Agua [%] | Éter isopropílico [%]
1.40 | 97.10 | 1.50 | 0.40 | 0.70 | 98.90
2.90 | 95.50 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 98.40
6.40 | 91.70 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 97.10
13.20 | 84.40 | 2.30 | 4.80 | 1.90 | 93.30
25.50 | 71.10 | 3.40 | 11.40 | 3.90 | 84.70
36.70 | 58.90 | 4.40 | 21.60 | 6.90 | 71.50
44.30 | 45.10 | 10.60 | 31.10 | 10.80 | 58.10
46.40 | 37.10 | 16.50 | 36.20 | 15.10 | 48.70

## Slide 3: Resolución – Ítem a) Solvente mínimo
Calcular la cantidad mínima de solvente necesaria.
El esquema del equipo es:
Realizando el BMG:
El Smin se obtiene prolongando las líneas de unión hasta el segmento que une RN y S.
Se elige como “polo asociado al caudal de solvente mínimo”, el punto más a la izquierda (por fuera del triángulo).
¿Cómo obtenemos Smin en una operación a contracorriente con múltiples etapas?
Se define el polo:
Con el polo asociado al Smin se puede obtener E1  Se cierra así el BM y se puede obtener el caudal de Smin.
RN
E1
F
S

## Slide 4: Resolución – Ítem a) Solvente mínimo
Calcular la cantidad mínima de solvente necesaria.

## Slide 5: Resolución – Ítem a) Solvente mínimo
Calcular la cantidad mínima de solvente necesaria.
Una vez ubicado el polo Q(Smin), se puede ubicar E1(Smin) y con el mismo calcular el punto de mezcla M(Smin).
Por regla de la palanca se pueden obtener los caudales de todas las corrientes:

## Slide 6: Resolución – Ítem b) N° de Etapas
A priori se sabe que la extracción es complicada, por lo que se usará un 150% más del éter calculado en el punto anterior. Informar el número de etapas teóricas para el caso operativo.
En este caso utilizamos un solvente mayor al mínimo:
Para resolverlo de forma gráfica:
Ubicamos el punto M (operativo)
Como conocemos RN podemos obtener E1.
Ubicamos el polo con el cual podremos avanzar etapa a etapa.

## Slide 7: Resolución – Ítem b) N° de Etapas
A priori se sabe que la extracción es complicada, por lo que se usará un 150% más del éter calculado en el punto anterior. Informar el número de etapas teóricas para el caso operativo.
Gráficamente:

## Slide 8: Resolución – Ítem c)
Calcular los caudales de extracto y refinado.
Gráficamente:
Palabras Clave para la resolución:
Regla de la palanca

## Slide 9: ¿PREGUNTAS?